Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Новоуколовский детский  сад общеразвивающего вида «Росинка»

Красненского района Белгородской области

ПАСПОРТ

доступности

муниципального дошкольного образовательного учреждения Новоуколовского  детского сада общеразвивающего вида «Росинка»

Красненского района

с.Новоуколово 2018 г

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наи-мено-вание (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта Доступ-ности ОСИ | Название организации, расположен-ной на ОСИ | Форма соб-ствен-ности | Выше-стоя-щая органи-зация | Виды оказы-ваемых услуг | Кате-гории насе-ления | Кате-гории инва-лидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | объект образования | 309875, Белгородская область, Красненский район, с.Новоуколово, ул. Школьная, дом 1 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района | Муниципальная | Управление образования администрации Красненского района | Образовательные | Дети от 1.5 до 7 лет | все | нет |

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вари-ант обус-трой-ства объекта | Состоя-ние доступ-ности (в т.ч. для различ-ных категорий инвали-дов) | Нуждае-мость в адаптации | Реко-мендо-ваны виды работ по адапта-ции | Плано-вый период (срок) испол-нения | Ожида-емый резуль-тат (по состоя-нию доступ-ности) | Дата контро-ля | Резуль-таты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Б | ДУ | Нуждается |  |  | ДУ |  |  |  |

1 указывается один из вариантов: "А", "Б":

вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения

2 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста от 1.5 до 7 лет.

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной

отсталостью: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 96 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  - пассажирского транспорта -  нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  0 м

3.2.2 время движения (пешком) 0 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  -  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДУ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | тек. ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | ТСР, тек. ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения:

(указывается наименование документа: программы, плана)

обслуживания

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе – ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации__ www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «  03    »     09.        2018   г.,

2. Акта обследования объекта: №      от «    03  »       09.       2018   г.

3. Решения Комиссии от «_03_» 09.2018 г.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  0 м

3.2.2 время движения (пешком) 0 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  -  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на поэтажном плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1, 2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | 1,7. | 3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 1,5,6,9,11 | 4 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДУ | 5,6,9,11 | 5 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 2,8,10, | 6 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | 5 | 7 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-В | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | тек. ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | ТСР, тек. ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 14/1

от «03»  09.  2018    г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ Новоуколовский  детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области по адресу: Белгородская область, Красненский район, село Новоуколово,

улица Школьная, дом 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1,7. 1,5,6,9,11 | 1 2 | - вход на территорию не оборудован доступными для инвалидов (С) элементами информации об объекте | Все | - вход на территорию оборудовать доступными для инвалидов (С) элементами информации об объекте | ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | - узкая дорожка из плиточки, вокруг неровная поверхность, имеются перепады, угол наклона около 20 градусов; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - организовать освещение; | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов |  | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  | 1 | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 14/1

от « 03   »   09.       2018    г.

I Результаты обследования:

2. Входы в здание

МДОУ Новоуколовский  детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области по адресу: Белгородская область, Красненский район, село Новоуколово, улица Школьная, дом 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестницы (наружные) | есть |  | 3 | Отсутствуют пандусы | К, О, С | Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса, максимально приближенного ко входу на участок | ТР |
| 2.2 | Пандусы (наружные) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Две входные площадки (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Две двери (входные) | есть |  |  | - отсутствует доводчик, устройство для открывания дверей | к, о, с | - установка доводчика, устройство для открывания дверей | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | С | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ВНД | 1,7. | 3 | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №    14/1

от « 03   »      09.      2018   г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Входы в здание

МДОУ Новоуколовский  детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области по адресу: Белгородская область, Красненский район, село Новоуколово, улица Школьная, дом 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
| 3.1 | Лестницы (внутри здания) | есть |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Двери | есть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН | ТСР |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В | 1,5,6,9,11 | 4 | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №    14

от « 03    »  09.  2018     г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОУ Новоуколовский  детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области по адресу: Белгородская область, Красненский район, село Новоуколово, улица Школьная, дом 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Зальная форма обслуживания | есть | 5,6,9,11 | 5 | -игровые и спальные зоны не выделены специальными местами для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг | Все | - выделить специально оборудованные места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; | Орг |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зальная форма | ДУ-В | 5,6,9,11 | 5 | Организационные мероприятия |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  14

от « 03   »  09.      20 18  г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОУ Новоуколовский  детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области по адресу: Белгородская область, Красненский район, село Новоуколово, улица Школьная, дом 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетные и умывальные комнаты | есть | 2,8,10 | 6 | -детские унитазы не приспособлены для инвалидов колясочников; - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины; - установить кнопку вызова персонала | ТР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствие кнопки вызова персонала |  | - необходимо обустроить санитарно-гигиенических помещений для МГН; - установить кнопку вызова персонала | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 2,8,10 | 6 | текущий ремонт |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №    14

от «  03  »      09.     2018  г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МДОУ Новоуколовский  детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области по адресу: Белгородская область, Красненский район, село Новоуколово, улица Школьная, дом 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 5 | 7 |  |  | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | 5 | 7 | индивидуальное решение с ТСР |

3.2.2 время движения (пешком) 0 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  -  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (проект)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | тек. ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | ТСР, тек. ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: __________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта